# 18.02.2002

# Zadania z termodynamiki (1)

# (poniedziałek, sala 251, 1600)

- W kolbie o objętości 2 dcm2  znajduje się gaz pod ciśnieniem 0.6610 +5 Pa. Ile cząstek znajduje się w kolbie, jeżeli temperatura gazu wynosi t = 170 C ?

- Światła sterujące zawieszone są nad ulicą na aluminiowej linie o długości 20 m. W zimie przy temperaturze 00 C lina jest naprężona. O ile obniży się umocowanie świateł w lecie, gdy temperatura będzie wynosiła 400 C. Założyć, że masa liny jest dużo mniejsza od masy obudowy świateł.

- Współczynnik rozszerzalności objętościowej oleju transformatorowego równa się 0.0008 0K –1. Znaleźć minimalną objętość systemu chłodzącego transformatora, jeżeli temperatura oleju  w czasie pracy nie jest  wyższa niż 900 C. Masa oleju wynosi 3000 kg, a jego gęstość w temperaturze 150  C równa się 900 kg/m3.

- W balonie o objętości 2 m3 znajduje się mieszanina azotu (N2 ) i tlenku azotu (NO). Znaleźć masę tlenku azotu, jeżeli masa mieszaniny równa się 14 kg, jej tempera 3000  K, a ciśnienie 0.6 10 +6 Pa.

- Pojemnik aluminiowy o pojemności 1 m 3 jest wypełniony wodą w temperaturze 200 C. Ile wody wyleje się z pojemnika, jeśli temperatura wzrośnie do 600 C ?

- Skład suchej atmosfery na poziomie morza jest następujący: N2: 75.52%, O2: 23.15%,        Ar:1.28%,  CO2 :0.046% (% jest procentem wagowym). Ile wynoszą parcjalne ciśnienia poszczególnych składników, jeżeli całkowite ciśnienie wynosi 1 atm?