# Kraków, 12.03.2002

# Zadania z termodynamiki (4)

- Wykazać, że dla dowolnej substancji zachodzi związek

Określić różnicę CP-CV dla gazu doskonałego oraz gazu van der Waalsa.

- W butli o pojemności 10 dcm3 znajduje się tlen w temperaturze 27 OC pod ciśnieniem 107 Pa. Podczas ogrzewania butli dostarczono ciepło 8350 J. Znaleźć temperaturę i ciśnienie tlenu po ogrzaniu.

- Obliczyć jaką pracę wykonał 1 kmol tlenu rozprężając się bardzo powoli od objętości 1 m3 do 2 m3 w procesie izotermicznym przebiegającym w temperaturze 20 OC. Wykonać obliczenia zakładając, że zachowanie gazu opisywane jest: a) równaniem stanu gazu doskonałego; b) równaniem van der Waalsa.

- Wykonać podobne obliczenia jak w zadaniu 3 zakładając, że proces rozprężania jest procesem adiabatycznym. Obliczyć zmianę energii wewnętrznej gazu.